## Slide 1
전략 기획안
신규 물류 시스템 도입
아키텍처 구상안
WMS 중심의 통합 물류 및 재고 표준화 전략
1
WMS를 단일 진실 공급원(SSOT)으로 삼아 재고 표준화 확립
2
일반 적치재고 및 중국 자동화기기(WCS)의 통합 관리 체계 구축
3
ERP는 순수 회계 처리 중심으로 명확한 역할 분담
01

## Slide 2
현황 분석
아키텍처 비교 검토 (1안 vs 2안)
1안
ERP 직결합 구조 (구간 분리 불가)
추천
2안
WMS 중심 계층화 구조 (안정성 확보)
구조 형태
온라인주문수집, WMS, 중국 자동화기기(WCS), ERP 통합
구조 형태
WMS가 중앙 허브(완충 장치) 역할
수행 후 ERP와 연동
리스크
장애 시 하나의 문제가 전사로 확산 보수 시 시스템이 뒤엉켜 있어 복구 지연
리스크
설비 에러가 WMS선에서 격리되어
ERP(회계) 안전성 보장
데이터 기준
초기 정리 후에도 기존 ERP 데이터 구조에 계속 종속
데이터 기준
WMS를 새로운 단일 진실
공급원(SSOT)으로 정립
02

## Slide 3
상세 아키텍처
WMS 중심 통합 물류 실행 구조도
통합 WMS
물류 실행의 중심 · 데이터 표준화 SSOT
API
통합 조회·관리
일반 적치재고 데이터
ERP
(이카운트) *추후 교체가능
순수 회계 및 결산
최종 결산
데이터 전송
중국 자동화기기 (WCS)
입출고 실행 및 데이터 발신
(파렛트, 상품, 수량, 로케이션 정보 등)
온라인 쇼핑몰 / 주문 수집 (플레이오토)
채널별 주문 수집 > WMS 출고 지시 전송 > WMS 출고처리 > 출고확정 데이터 수신 재고반영
WMS 입고 데이터 수신
WMS 반품/교환 입출고 데이터 수신
OMS
WMS 데이터 기준
주문 처리 현황 연동
향후 구축 예정
구매관리
출고 기반 발주 트리거 · 승인
· 입고예정 연동
향후 구축 예정
발주 전표 전송 (구매관리)
03
API
API
API
API
1. 가용재고 확인
실시간 출고 가능수량 산출
2. 재고 등급 관리
안전·적정·불용재고 임계치 알림
3. 입고예정 관리
입고 계획 및 실입고 대사
4. 출고 관리
피킹·패킹, 송장 발행
5. 로케이션 관리
구역별 재고 위치 및 공간 배치
6. 재고 실사
실물-시스템 재고 불일치 확인
7. PDA 연동
현장 단말기 스캔 처리
8. 바코드/라벨 출력
상품 라벨·송장 프린터 출력

## Slide 4
향후 확장 구상
운영 대시보드: 통합 프론트엔드 구성
백엔드는 분리하고, 화면은 하나로 — 이상 징후를 메인 화면에서 바로 확인합니다
dashboard.company.com
대시보드
재고 조회
주문 관리
구매 승인
설정
안녕하세요, 재고팀 님
오늘의 물류 현황을 한눈에 확인하세요
재
⚠ 주의 필요
승인대기 발주
3건
›
안전재고 미달
2건
›
WCS 연동 끊김
1건
›
132건
오늘 출고
4.2회
재고 회전율
3건
승인 대기
98%
정시 처리율
ERP
(이카운트) · 순수 회계
별도 운영
대시보드 미연동
✕
직접 로그인 필요
(API 조회 불가)
조회 (Read-only API)
WMS
물류 실행의 중심 · SSOT
OMS
외부 유통 채널 주문 처리
향후 구축 예정
구매관리
발주 승인 · 입고예정 연동
향후 구축 예정
04

## Slide 5
도입 성공을 위한
핵심 제언 및 기대 효과
1
재고 신뢰도 회복
"시스템에 보이는 재고 = 창고의 실제 재고" 일치화 실현
2
시스템 안정성 및 위험 격리
중국 자동화 설비(WCS)에서 통신 장애나 에러가 발생해도 회계/주문 시스템은 무중단 운영 보장
3
미래지향적 확장성 확보
향후 OMS·구매관리 등 신규 시스템 추가나 ERP 교체 시에도 물류 현장의 타격을 최소화하는 유연한 구조
4
통합 운영 가시성 확보
여러 시스템에 흩어진 이상 징후(승인대기·재고 미달·연동 장애 등)를 대시보드 하나에서 실시간으로 파악
05